АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г.Ясный                                                                                                           "          "октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  18-ти  квартирный жилой дом_______________________

2. Адрес    ____________________Молодежная 11___________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный______________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_____________________

5. Год постройки                                     _        1990___________________________________

6. Материал стен                                    крупноблочный _______________________________

7. Этажность ______________________2___________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение__________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П.________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г.________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._______________________________________________

Представители:

1._член совета дома ___ Аллагулова  Люция Суесиевна

2.____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр______________________________________по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) _____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Разрушений, просадок, трещин нет |  |
| 4 | Цоколь | Разрушение отдельными местами штукатурки | Ремонт штукатурки - 50 м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Отслоение штукатурки задняя сторона дома | Оштукатуривание стены |
| 6 | Отмостка | Трещиы между стеной дома и отмосткой,местами разрушения со стороны первого подъезда и за домом | Ремонт отмостки -40 м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Прогибов, трещин плит перекрытий нет |  |
| 10 | Крыльца | Разрушение бетонных площадок крылец 1,2,3 под. | Ремонт крылец-10м2 |
| 11 | Лестницы Лестничные клетки | Трещин, прогибов нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Без разрушений |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) лестничные клетки | Без нарушений |  |
| 14 | Кровля | Трещины, сколы шифера. | Ремонт кровли по заявлениям |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Отслоение краски на лестничных клетках 1 и 3 подъездов. | Ремонт подъездов |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей,задвижек | Замена вентилей ф20 – 6 штук, задвижки ДУ 50-2 шт. |
| 18 | Горячее водоснабжение | Коррозия труб,вентилей | Замена розлива |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия , сколы труб | Замена канализации полностью |
| 17 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители