АКТ

общего    весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                              "   _____  "  октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  60 - ти  квартирный жилой ________________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 12а____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1976___________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома Лебедева Валерия Валерьевна__________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома_________________________________  по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Парковая 12а_______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Трещины, проседания, выщелачивание. | Ремонт отмостки 55 м². |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение заделки межпанельных швов отдельными местами. | Ремонт межпанельных шов – 100м.п. |
| 6 | Подвальное помещение | Намокание, сырость грунта | Засыпка щебнем подвального помещения |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца | Частичное разрушение | Устройство стяжки крылец, выходов – 60м2 |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы |  |  |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 13 | Кровля | Расслоение, растрескивание рулонного покрытия. | Ремонт кровли 50м2 |
| 14 | Наружная отделка Балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит – 12 штук. | Ремонт защитного слоя балконных плит – 48 м². |
|  | а) архитектурные детали козырьки | Разрушение гидроизоляции козырьков. Разрушение защитного слоя козырьков. Намокание, разрушение защитного слоя стеновых панелей входов в подъезды 3 и 4 подъезды. | Гидроизоляция козырьков – 24 м². Ремонт защитного слоя козырьков, Ремонт стеновых панелей входа – 23 м². |
|  | б) водоотводящие устройства карнизные плиты | Разрушение защитного слоя карнизных плит отдельными местами. | Ремонт защитного слоя карнизных плит - 30 м². |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Отслоение, старение, истертость окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт подъездов 3 шт |
| 14 | Центральное отопление | Коррозия труб отопления,штоков вентилей,задвижек.Отсутствие радиаторов отопления | Замена розлива отопления полностью.Установка радиаторов отопления 4шт |
| 15 | Горячее водоснабжение | Коррозия штоков вентилей. | Замена вентилей d25 – 20 штук. Замена трубы d57-16м |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Холодное водоснабжение | Коррозия трубы, вентилей | Замена розлива холодного водоснабжения |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители