АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                              "            "    октябрь    2015г.

1. Название здания (сооружения)  40 квартирный жилой дом__________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 4_______________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный______________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1_____________

5. Год постройки                                             2004____________________________________

6. Материал стен                                    ____кирпич___________________________________

7. Этажность _____________________5____________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение__________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П.________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г._______________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._______________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома  Заика Марина Васильевна  _____________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела осм_________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) _______________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Трещины между стеной и отмосткой. Разрушение отмостки (фасад) 1 подъезда. | Ремонт отмостки 8м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Трещин, разрушений нет. |  |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя | Ремонт штукатурки 20м2 |
| 7 | Подвальное помещения | Отсутсвие проветривания подвального помещения.Частичное разрушение входа в подвал4 под. | Устройство системы проветривания подвального помещения. Оштукатуривание входа. |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы Лестничные клетки | Незначительные выбоины, износ цементного пола 14 мест. | Ремонт цементного пола отдельными местами 10м2. |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Без повреждений. |  |
| 13 | Кровля | Растрескивание рулонного покрытия отдельными местами. Протечек нет. |  |
| 14 | Наружная отделка Козырьки входов, крыльца | Без разрушений. |  |
|  | а) архитектурные детали | Намокание средней стенки лоджий. Выщелачивание раствора в кирпичной кладке. Отсутствует гидроизоляция средних стенок лоджий | Гидроизоляция стенок лоджий. Гидроизоляция крыш лоджий – 42 м². |
|  | б) водоотводящие устройства | Внутренний водосток в рабочем состоянии. |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные разрушения окрасочных слоев стен и потолков. | Ремонт подъездов |
| 14 | Центральное отопление | Коррозия вентилей. Отсутствие радиаторов отопления в подъездах | Замена вентилей d20-8шт. Установка радиаторов отопления-4шт |
| 15 | Горячее водоснабжение | Коррозия вентилей | Замена вентилей d25 – 4шт |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители