АКТ

общего  весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                              "            "     октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения) 153 - х  квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 3_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1974___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность ____________________5____________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._Член  совета дома   Бакеева  Айнагуль Кушкумбаевна ____________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 3_________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Трещины, проседания, разрушение отмостки | Ремонт отмостки 20м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Трещины, выветривание раствора наружных стен. Разрушение штукатурки стенок козырька. Разрушение кирпичной кладки под окнами – 8 мест. | Оштукатуривание стен отдельными местами по кирпичной кладке - 15 м². Ремонт штукатурки стенок - 12 м². Ремонт кирпичной кладки – 8 мест. |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя отдельными местами. | Ремонт штукатурки цоколя отдельными местами – 46 м². |
| 7 | Крыльца | Разрушение крылец входов | Ремонт крылец 10м2 |
| 8 | Перегородки |  |  |
| 9 | Балки (фермы) |  |  |
| 10 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. Разрушение стыков между плитами перекрытий 2 этаж. | Ремонт межпанельных швов 20м.п. |
| 11 | Лестницы Лестничные клетки | Разрушений, прогибов лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Прогиб досок, трещины, истертость дощатого пола 3 подъезд 1 этаж. Изнашивание, выбоины цементных, мозаичных полов. | Ремонт дощатого пола - 15 м². Ремонт цементного пола -18 м². |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) стеклоблоки | Разрушение отдельными местами стеклоблоков. | Заделка отдельными местами раствором – 5 мест. Устройство оконных блоков – 2 шт. |
| 14 | Кровля | Коррозия, деформация стальных желобов, водосточных труб - отсутствие звеньев, отводов. Трещины, сколы асбестоцементных листов. | Смена желобов отд. местами – 50 м². Водосточные трубы- 12м; отвода – 4 шт. Асбестоцементные листы – 10 штук. |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали козырьки входов | Разрушение козырьков входов 1 и 2 под. (зап.выход). Разрушение гидроизоляции центр.входа. | Ремонт защитного слоя козырьков -20м² Гидроизоляция – 8 м². |
|  | б) водоотводящие устройства | Отсутствие звеньев водосточных труб – 12 м. Отводов – 4 штуки. | Водосточные трубы – 12 м Отводы – 4 штуки. |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение штукатурки стен, окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт лестничных клеток, коридоров. 3шт. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ф20 – 8 штук,задвижка ф50-2 шт. Установка радиаторов отопления -3шт. |
| 18 | Местное отопление Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представитель