АКТ

общего  весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                          "            "      октябрь    2015г.

1. Название здания (сооружения)  56 - ти   квартирный жилой дом____________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 6_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                            1976____________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома  Яковлева Вера Владимировна_________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 6____________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | нарушений нет |  |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение штукатурки «пояска» отдельными местами. | Штукатурка «пояска» - 25 м². |
| 6 | Цоколь | Трещины, отслоения местами | Ремонт штукатурки цоколя 10м |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 10 | Крыльца | Разрушения отдельными местами | Устройство стяжки крылец – 4 шт |
| 11 | Лестницы | Отсутствие поручней 1,2,3,4 подъездов. | Установка поручней – 12м/п. |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Отдельными местами выбоины 2,3,4 подъезды. | Заделка выбоин – 5 мест. |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних и наружных оконных переплетов: Внутренние – 7 штук (1,2,3,4 подъезды) Наружние – 2 штуки (1,4 подъезды). Стычное остекление | Оконные переплеты (1,3х0,8) – 9 штук или ЗАМЕНА на пластиковые окна!! Сплошное остекление 10м2 |
| 14 | Кровля бикрост | Разрывы рулонного ковра. | Ремонт кровли - 50 м². |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение, отслоения отдельными местами штукатурного, окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт лестничных клеток – 2 шт. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. Отсутствие радиаторов отопления | Установка радиаторов отопления – 2шт Замена вентилей ф 20 – 12 штук. |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | коррозия,сколы | Замена канализационных труб a 110-32м |
| 20 | Холодное водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители