АКТ

общего   весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                              "            "     октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  96 - ти   квартирный жилой дом____________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 7_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1967___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.__председатель совета дома   Богавлев Марс Альбертович _________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 7_______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Сухие ветки на деревьях во дворе | глубокая опиловка деревьев -5 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Щели между отмосткой и стеной | Ремонт отмостки по периметру – 20м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Выветривание раствора кирпичной кладки, расслоение кирпича между 3-4 под, 4-5 под, 5-6 под. | Оштукатуривание стен - 8 м². |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. |  |
| 9 | Крыльца | Неровности, разрушение поверхности крылец 1,2,3,4,5,6 подъездов, входов 3,4 подъезды | Ремонт площадок крылец, ступеней – 60 м². |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин ж/б лестничных маршей нет. |  |
| 11 | Полы | Выбоины на лестных клетках отдельными местами | стяжка пола -20 м2 |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних рам 4 штуки (1,3,4 подъезды) | Изготовление, установка, остекление оконных рам – 4 штуки (1,8 м²). |
| 13 | Кровля а/цементные листы | Неисправность примыкания к вентиляционной шахте, Трещины а/цементных листов. | Ремонт кровли по заявлениям |
| 14 | Наружная отделка Козырьки входов | Разрушение защитного слоя козырьков входов, разрушение гидроизоляции. | Ремонт защитного слоя козырьков – 30 м². Гидроизоляция - 34 м². |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства | Между 5-6 под. (двор) отсутствие нижнего звена водосточной трубы, отвода. | Труба водосточная – 2 м Отвод – 1 шт. |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Имеется разрушение окрасочного слоя стен и потолков лестничных клеток. | Ремонт подъездов – 4шт |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ДУ-25 – 8 штуки. Установка радиаторов отопления – 6шт |
| 15 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители