АКТ

общего весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                            "           "   октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  54 - х квартирный жилой дом______________________________

2. Адрес   ____________________Северная 2 ______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)    м.о. г. Ясный____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»    __________________________

5. Год постройки                                           1966____________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич, блоки________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________Представители:

1._председатель совета дома Кирпиченков Владимир Анатольевич___________________________

2.__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________ ________по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 2__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, разрушений нет. |  |
| 4 | Отмостка | Щели между отмосткой и зданием, частичное разрушение отмостки | Ремонт отмостки по периметру 20 м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без разрушений. |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца входа | Частичное разрушение | Устройство цементной стяжки 15м2 |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, изнашивание цементного пола в тамбурах 1,2,3 подъездов. | Ремонт пола – 11 м². |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) Ограждения оконных проемов | Отсутствие ограждений оконных проемов 1 и 2 под. Стычное остекление | Установка ограждений 2 шт. – 1,5 м². Сплошное остекление оконных проемов 10м2 |
| 13 | Кровля | Неисправность желоба карнизного при монтаже пожарной лестницы (торец 3 подъезда). | Установка желоба 2 м/п. Ремонт кровли – 50м2 |
| 14 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Частичное отслоение штукатурки цоколя | ремонт штукатурки-20м2 |
|  | б) водоотводящие устройства | ливневые трубы | ремонт стыков соединений 2 труб |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение штукатурки стены лестничной клетки- 2 места. Штукатурки подоконников: 1 под. – 1-2 этаж; 2 подъезд – 1-2 этаж. | Ремонт подъездов -3 шт. . |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия штока вентилей отопления Отсутствие радиаторов отопления | Замена пп вентилей 6 шт. Установка радиаторов отопления-3 шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Газоснабжение |  |  |
| 20 | Холодное водоснабжение. | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                      Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители