АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                           "              "     октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  56 - ти  квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 2_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                             1976___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

3..___________________________________________________________________________________

Представители:

Член совета дома  Грязнова Галина Васильевна____________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 2_________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Цоколь | нарушений нет |  |
| 4 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 5 | Отмостка | нарушений нет |  |
| 6 | Несущие стены (колонны) | нарушений нет |  |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Прогибов, трещин нет. |  |
| 10 | Крыльца | Разрушение отдельными местами, выщелачивание цементной стяжки крылец, ступеней. | Ремонт крылец -4 шт,выходов-24 м2 Устройство стяжки. |
| 11 | Лестницы Лестничные клетки | Трещин, прогибов ж/б лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, неровности пола на первых этажах 1,2,3,4 подъездов. | Ремонт пола отдельными местами S до 0,5 м² - 3 м². |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних рам 1 под. – 3 шт; 2 под. –4 шт; 3под-1шт; 4 под-1 шт. Отсутствие наружних рам: 3 под. - 1шт; 4 под. – 1 шт. Стычное остекление | Замена деревянных рам на пластиковые |
| 14 | Кровля | Трещины, разрывы рулонного ковра, протеки кровли | Ремонт кровли – 50 м². |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства неорганизованный водоотвод | Неисправность свеса на козырьке 4-ого подъезда, намокание стены, площадки крыльца. | Ремонт свеса 2 м/п. |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные повреждения отделочного слоя стен и потолков. | Ремонт подъездов 4 шт |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей Отсутствие радиаторов отопления | ПП вентиль a 25-15 шт Установка радиаторов отопления – 4шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители