АКТ

общего весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                "             "   октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  151   квартирный жилой дом_______________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 5_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1974___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              отсутствует___________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

1._председатель совета дома  Семенова Нелия Владимировна                ________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 5________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Без разрушений. |  |
| 4 | Отмостка | Просадка, трещины, разрушение. | Ремонт отмостки 40м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение кирпичной кладки «пояска».Расслоение кирпичной кладки стены (двор 1 под.). | Штукатурка «пояска» - 42 м². Оштукатуривание стены - 15 м². |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя | Ремонт штукатурки цоколя 45м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. |  |
| 10 | Крыльца | Разрушение крылец входов | Ремонт крылец – 5м2 |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, износ дощатого пола 1 этаж 2 подъезд. Неисправность покрытия напольных каналов 1 этаж (1,2,3 подъезды). | Ремонт цементного пола - 15 м². Ремонт дощатого пола - 5 м². Устройство дощатого настила - 18 м². |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) стеклоблоки | Разрушение отдельными местами стеклоблоков. | Заделка отд. местами – 5 мест. Устройство оконных проемов – 2 шт. |
| 14 | Кровля | Трещины, сколы а/цементных листов. Коррозия, деформация карнизных сливов, желобов. | А/цементные листы – 10 штук. |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали козырьки входов | Разрушение защитного слоя козырьков 1,2,3 подъездов Разрушение, выщелачивание стенок козырька 2 подъезда. | Ремонт защитного слоя козырьков – 20 м². Гидроизоляция – 6 м². |
|  | б) водоотводящие устройства | Отсутствие нижних звеньев водосточных труб, отводов | Водосточные трубы – 14 м/п Отводы – 6 штук. |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение отдельными местами окрасочного слоя стен, потолков лестничных клеток, коридоров. | Ремонт лестничных клеток – 3 шт. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ф50 – 4 штуки. Установка радиаторов отопления – 3шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  | Замена эл.проводки в подъездах |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители