АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                            "              "   октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  80 - ти  квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес   ____________________Северная 4 ______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                            1966____________________________________________

6. Материал стен                                     крупноблочный______________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома Боденко Валентина Петровна__________________________________

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 4__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | разрушение ж/б скамеек 4 шт | Восстановление бетонного слоя,оштукатуривание,замена досок |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Щели между стеной и отмосткой. | Заделка щелей - 41 м². |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без разрушений. |  |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурного слоя цоколя | Устройство штукатурного слоя цоколя 100м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. |  |
| 10 | Крыльца входа | Частичное разрушение крылец1,2,3,4 под. | Устройство стяжки крылец входов 20м2 |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. Выбоины в ступенях лестничных маршей до 1 этажа 1,2,3,4 подъездов. | Ремонт ступеней отд. местами – 5 м². |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, истирание пола на площадках лестничных клеток 1,2,3,4 подъездов. | Ремонт пола отдельными местами - 20м² |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) Лестничные клетки | Отсутствие внутренних рам 3 подъезд – 2 штуки. | Оконные рамы – 2 штуки. Остекление. |
| 14 | Кровля | Трещины а/цементных листов 1,2 подъездов. | Ремонт кровли -50м2 |
| 15 | Наружная отделка Вентиляционные шахты | Разрушение кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт. | Ремонт кирпичной кладки – 25 штук. |
|  | а) архитектурные детали ограждение оконных проемов лестничных клеток | Отсутствие ограждений оконных проемов лест.клеток: 1 под. – 2 шт; 2 под. – 4 шт; 3 под. – 3 шт. | Решетки ограждений лест.маршей – 9 штук – S - 13 м². |
|  | б) водоотводящие устройства | Отсутствие водосточной трубы ( гл.фасад 1 подъезд ),4 подъезд Засорение желобов, воронок. | Водосточная труба – 15 м. Прочистка желобов, воронок. |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные разрушения отделочного слоя. | Ремонт подъездов-4 шт. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей отопления Отсутствие радиаторов отопления | Замена ПП вентилей ф 25 – 6 шт. Установка радиаторов отопления -4шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |
| 21 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 23 | Мусоропровод | Нет |  |
| 24 | Лифты | Нет |  |
| 25 | Энергоснабжение, освещение | В рабочем состоянии |  |
| 26 | Технологическое оборудование |  |  |
| 27 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители                                                                                  .