АКТ

общего весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                              "             "   октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  40   квартирный жилой дом________________________________

2. Адрес   ____________________Северная 5 ______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1999___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность ____________________5____________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._____________________________________________________

3. техника  Исаевой Е.В._______________________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома   Хомич Александр Федорович  ________________________________

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 5__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Фундаментные блоки без трещин и разрушениий. |  |
| 4 | Отмостка | Без нарушений |  |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без разрушений. |  |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя отдельными местами | Устройство стяжки штукатурки цоколя – 10м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 10 | Крыльца | Без нарушений |  |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 12 | Полы |  |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 14 | Кровля | Растрескивание рубероида отдельными местами. Нарушение гидроизоляции воронки водостока, кв. № 9. | Гидроизоляция воронки внутреннего водостока 1 подъезд. |
| 15 | Наружная отделка лоджии | Намокание средней стенки лоджий кв. №19,20. Выщелачивание раствора в кирпичной кладке. Отсутствует гидроизоляция средних стенок лоджий кв.№ 9,10,19,20,29,30,39,40. | Гидроизоляция стенок лоджий. Гидроизоляция крыш лоджий – 42 м². |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства | Недостаточная длина водосточной трубы | Удлинение водосточных труб с выводом их за отмостку -4шт |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Трещины в штукатурке отдельными местами. Истертость, старение, разрушение окрасочных слоев. | Ремонт лестничных клеток – 4 штуки. |
| 17 | Центральное отопление | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия чугунныхтруб,местами трещины | Частичная замена каналиц.труб –труба ПП ф110-25 м |
| 20 | Холодное водоснабжение | Коррозия труб,вентилей,задвижек | Замена розлива холодного водоснабжения полносью |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители