АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                         " ______ "   октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  80 - ти квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес   ____________________Северная 6 ______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                            1966____________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность ____________________5____________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Представители:

1.председатель совета дома Войкова Наталья Сергеевна ____________________________________

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 6__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Сухие ветки на деревьях | Обрезка сухих веток на деревьях-6 шт |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, разрушений, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка Цоколь Межпанельные швы | Щели, трещины между стеной и отмосткой. Разрушение – торец 4 подъезда. Разрушение межпанельных швов | Ремонт отмостки – 20м2,оштукатуривание цоколя по фасаду дома,за домом-отдельными местами.Ремонт межпанельных швов-150м |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без разрушений. |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца | Разрушение площадок крылец местами | Устройство стяжки крылец – 40м2 |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, изнашивание пола отдельными местами, Выбоины в ступенях. | Ремонт пола отд. местами – 12 м². Заделка выбоин. |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | ленточное остекление стычное | постепенная установка пластиковых окон во всех подъездах |
| 13 | Кровля | Неисправность примыканий к фановым трубам, про- течки в квартирах № 17,39. | Ремонт примыканий |
| 14 | Наружная отделка Ограждения оконных проемов лестничных клеток | Отсутствие ограждений оконных проемов лестничных клеток 15 штук. | Восстановление ограждений оконных проемов – 15 штук. |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства | Разрушение соединений водосточных труб. Засорение приемных воронок | Соединение звеньев вод.трубы – 4 места Прочистка водосточных труб |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные механические повреждения окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт подъездов – 3шт |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей отопления Отсутствие радиаторов отопления | ЗаменаПП вентилей d25-8шт Установка радиаторов отопления – 4шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Вентиляция | Разрушение кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт – 3 штуки | Ремонт кирпичной кладки: Кирпич – 20 штук. |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители