АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                 "            "   октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  75-ти  квартирный жилой дом______________________________

2. Адрес   ____________________Юбилейная 7____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                            2006____________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.председатель совета дома Кильметьева Елена Николаевна _________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ____________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Щели между домом и отмосткой | Ремонт отмостки по периметру 20м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без нарушений. |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Прогибов, трещин нет. |  |
| 9 | Лестницы | Трещин, прогибов ж/б лестничных маршей нет. |  |
| 10 | Полы |  |  |
| 11 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 12 | Кровля бикрост |  | Ремонт кровли – 50м2 |
| 13 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Отслоение штукатурного слоя цоколя по периметру здания | Устройство стяжки цоколя 15 м2 |
|  | б) водоотводящие устройства | Внутренний водосток в рабочем состоянии. |  |
| 14 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные повреждения окрасочного слоя стен и потолков. | ремонт подъездов – 6 шт |
| 15 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ф15– 10 штук ф-20-8 шт,задвижка ф-80-2 шт,ф 50-2шт. Установка радиаторов отопления – 6шт |
| 16 | Местное отопление Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Мусоропровод |  |  |
| 21 | Лифты |  |  |
| 22 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 23 | Технологическое оборудование |  |  |
| 24 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.