АКТ

общего осеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           "--  -" -------------- 2015г.

1. Название здания (сооружения)  Жилой многоквартирный  дом --------------------------------------------------------------

2. Адрес –- ул. Ленина 19-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Год постройки – 1980 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Материал стен панель -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Этажность –5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Наличие подвала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ------начальника ОС и Р Митюшова А.П.------------------------------------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. –начальника участка 2 ООО УК « Ясненская»     Королевой Ю.И.------------------------------------------------------------

2. –техника Маргуловой М.С. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители:

1. председателя совета дома  ----------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

произвела осмотр  здания----------------------------------------------------------------------------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)----жилой дом-------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Опиловка деревьев ,кустарников. Установка урн- 5 шт. Почтовые ящики – 24 шт. | 10 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) отмостка | Частичное разрушение отмостки | Бетон- 1,5 куб. |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Выветривание раствора в стыках | Ремонт швов- 150 м.п. август 2016г. |
| 5 | Перегородки | Без нарушении |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия | Без нарушении |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы | Без нарушении |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) | Оконные переплеты рассохлись отсутствует 2 контур остекления, рам часть приборов повреждена, отсутствуют штапик с 1 по 5этаж. | Ремонт переплетов восстановление 2 контура с добавлением нового материала стекло - 80 м.кв..штапик- 350 м.п.навесы-48 шт. – август 2016 г. |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Ремонт крылец 3;4;5 подъезды | Бетон 1,5 куб. июнь 2016г. |
|  | б) водоотводящие устройства | Следы увлажнения на нижней плоскости плиты | Ремонт козырьков 2 п.4п. июнь 2016г. |
| 13 | Внутренняя отделка | Окрасочный слой растрескался местами отслоения и вздутия. 4;5 подъезд | Ремонт подъездов 4; 5 июль 2016г. |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии | . |
| 19 | Мусоропровод | отсутствует |  |
| 20 | Лифты | Отсутствуют |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения | Отсутствуют |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения:  Ремонт подъездов 4;5 подъезд  с установкой почтовых ящиков

Подписи:

Председатель комиссии	Митюшов А.П.

Члены комиссии                                 Королева Ю.И.

Маргулова М.С.

Председатель совета дома:                Чарикова Л.Н.